ROHARCH s.r.o.,  Orechová 2463/69, 066 01 Humenné;

IČO: 44847238,              *             IČDPH: SK2022849158

mobil: +421 907 921 811, e-mail: prohac@orangemail.sk

# TRŽNICA –obchodné centrum HUMENNÉ

## ARCHITEKTONICKO  URBANISTICKÁ  ŠTÚDIA

STAVEBNÍK:                  FÉNIX Live s.r.o., Družstevná 36,  066 01 Humenné

PROJEKTANT:	     Ing. arch. Peter ROHÁČ, Orechová 69, 066 01 Humenné

autorizovaný architekt

V Humennom, Apríl 2011                                                            Sada č.

#### TRŽNICA – obchodné centrum  HUMENNÉ

Stavebník :             FENIX Live s.r.o., Družstevná 36 , 066 01 Humenné

Stavba :	           TRŽNICA – obchodné centrum Humenné

Parcela :		p. č. 3157/2

Miesto :	           Humenné,

Kat. úz. :		Humenné

Doba výstavby:      03 2011 – 05 2011

Projektant	:	Ing. arch. Peter ROHÁČ, Orechová 69, 066 01Humenné

autorizovaný architekt

OBSAH:

##### Technická správa

- Všeobecná časť

  - Účel objektu a projektové podklady

  - Architektonické a výtvarné riešenie

- Technická časť

- Technické vybavenie

- Orientačný rozpočet stavby

##### Výkresová časť

- Situácia									 M 1:500

- Pôdorys 1 n.p.								 M 1: 200

2.a  Pôdorys 2 n.p								 M 1: 200

3./   Vizualizácia

4./   Vizualizácia

### TECHNICKÁ SPRÁVA

- Všeobecná časť

a./ Úvod

Navrhovaná urbanisticko architektonická štúdia komplexne rieši umiestnenie, architektonický návrh a priestorové vzťahy areálu FENIK Live na Družstevnej ulici v Humennom. Je situovaný na vlastnom pozemku investora ako zmena funkčného využitia stavby. Pôvodne priestory slúžili ako veľkoobchodné sklady a vzorkové predajne.

b./ Stav

Pozemok a stavy FENIX Live s.r.o. sú vo vlastníctve majiteľa firmy. Pozemok pre odstavenie automobilov je v prenájme od COOP Jednota. Budova slúži ako veľkoobchodný sklad a vzorková predajňa s vlastnými manipulačnými plochami a pozemkom.

c./ Podmieňujúce investície

Situácia vychádza z plne fungujúceho areálu firmy FENIX Live s.r.o. Humenné. Podmieňujúcou investiciou bude prenájom susedného pozemku vo vlastníctve COOP Jednota Humenné za účelom zriadenia odstavných a parkovacích plôch pre návštevníkov TRŽNICE a zásobovanie areálu.

(V čase ukončenia ARŠ bol pozemok prenajatý v prospech investora so samostatným vjazdom z Družstevnej ulice.)

  - Účel objektu a projektové podklady

a./ Účel objektu

Jednopodlažný objekt skladových priestorov firmy Fénix bude prestavaný na priestory krytej Tržnice. Pôvodná stavba typickej skladovej  priemyselnej  stavebnými a interiérovými úpravami bude slúžiť na trhový a pultový predaj  potravín.

b./ Projektové podklady

Ako podklady pre tvorbu štúdie tržnice slúžili výškopisné a polohopisné zamerania geodetickej pozemku, zameranie stavu objektov firmy Fénix  a lokalitný program a kapacitné nároky stavebníka , normy a predpisy pre predajných priestorov. Súčasťou podkladu je kópia z katastrálnej mapy / geometrický plán /.

  - Architektonické a výtvarné riešenie

Areál firmy FENIX Live s.r.o. Humenné je situovaný v priemyselno –obchodnej časti mesta na Družstevnej ulici š.36.

Vjazd  a výjazd pre zákazníkov a zásobovanie je z ulice Družstevná. V pravej zadnej časti zostane pôvodná prevádzka firmy Fénix ako veľkoobchod drobného tovaru a vzorková predajňa.  Pre veľkoobchod budú využité jestvujúce priestory pozemku ( od Derevonaxu). Vo zvyšných priestoroch firmy  navrhujem zmenu funkčného využitia stavby – prestavbu objektu na tržnicu. Vchod a východ zostane zo strany Drevonaxu. Hlavný vchod navrhujem zo spevnenej plochy pre odstavenie automobilov zo strany COOP Jednota. Tu navrhujem i dva vstupy pre zásobovanie. Areál tržnice bude z požiarneho hľadiska rozdelený na dva susedné priestory. V zadnej časti jestvujúcej prevádzky veľkoobchodu navrhujem sociálne zariadenie pre zamestnancov a zákazníkov. Budú prístupne z vonkajšej strany átria areálu Fénix.

Dispozičné riešenie budú tvoriť drevené predajné stánky rozmerov 2,5m x 3,75 m. V dvojiciach budú zoradené po obvode objektu. V strede navrhujem umiestnenie predajných pultov rozmerov 0,8 x 1,2 m v dvojiciach. Viď pôdorys Tržnice.  Na okraji dispozície budú umiestnené väčšie predajné priestory na občerstvenie a predaj mäsa.

Interiér tržnice bude osvetlený prírodným svetlom jestvujúcimi oknami a reflektormi na strope objektu. Vetranie bude zabezpečené prirodzeným vetraním okennými a dvernými otvormi. Podlaha tržnice bude umývateľná z keramickej dlažby. Prevádzka tržnice sa bude riadiť platným trhovým poriadkom.

Vonkajší vzhľad TRŽNICE a farebné riešenie zostane vo firemných farbách FENIX Live s.r.o. Humenné

- Technická časť

Objekt konštrukčne a stavebne zostane až na nutné stavebné úpravy v pôvodnom stave. Nebudú prevedené žiadne zásahy do nosných konštrukcií stavby. V objekte budú vybudované sociálne zariadenia, nové podlahy, namaľované steny a strop. Bude zrealizovaná spevnená plocha na odstavenie automobilov od areálu COOP Jednota .

V interiéri budú zrealizované predajné stánky a pulty.

umenné s jestvujúcim

- Technické vybavenie

Počet nadzemných podlaží

Zastavaná plocha

Úžitková plocha

Svetlá výška podlaží

Celková výška objektu

Počet parkovacích miest

1 038,34 m2

995,20 m2

5, 70 m

8 200,00 m3

3 286,50 m2

32

5. Orientačný náklad stavby

Úžitková plocha  995,20 m2 x 120 Eur/m2  = 119 424 Eur

V Humennom, apríl 2011                                    .......................................................................

Ing. arch. Peter ROHÁČ, autorizovaný architekt